天津市 1997 年度水资源公报

一.分区

为了满足流域规划和水资源管理的需要, 按国家规定的水资源分区进行水资源计算。本市分属海河北系(永定新河以北),面积6479平方公里,其中山区727平方公里,平原5752平方公里;海河南系(永定新河以南),面积4826平方公里,全市总面积11305平方公里。

二.社会经济指标

天津市1997 年总人口899.8万,其中农村人口384.4万,城镇人口515.4万。工业总产值2522亿元，实有耕地面积 638 万亩, 实际灌溉面积528.5万亩，有效灌溉面积459.7万亩。牲畜198万头,其中：大牲畜40万头，小牲畜158万头。 粮食总产量 225 万吨。

三.来水分析计算

㈠.降水

1997 年度全市平均年降水量367.3 毫米, 折合水量 41.52 亿立方米,比多年平均值66.3亿立方米少37.38％,比上年度少38.36％,排列于自1956 年以来42年资料系列的(下同)第42位, 相当于Ρ=98％,属于枯水年份。

海河北系年降水量377.1毫米,折合水量24.43亿立方米,比多年平均少37.68％，比上年少46.94％，排列第41位,相当于P=95％, 属枯水年份。其中:山区年降水量407.2 毫米,折合水量2.96亿立方米,比多年平均少43.30％, 比上年度少59.84％,排列第41位;平原年降水量373.3毫米,折合水量21.47亿立方米,比多年平均少36.82％,比上年度少44.48％,排列第41位。

海河南系年降水量354.1毫米, 折合水量17.09亿立方米,比多年平均少36.94％,比上年度少19.84％,排列第40位,相当于P=93％,属枯水年份。

降水量的地区分布不均,大致呈北高南低的趋势,山区略大于平原。武清宝坻北部和蓟县大部分地区年降水量在400毫米以上，南部大部分地区均在300-400毫米之间。

㈡.地表水资源

⒈自产水量

1997年全市天然产水2.79亿立方米,比多年平均值10.54亿立方米少73.53％,比上年度少81.56％。海河北系产水2.09亿立方米,占74.91％,其中: 山区产水0.81 亿立方米,平原产水1.28亿立方米;海河南系产水0.70亿立方米,占总产水量的25.09％。

# ⒉入境水量

1997年全年入境水量为21.38亿立方米, 其中: 天然河道入境水量12.88亿立方米,比上年度少70.69亿立方米; 引滦调水量为8.500亿立方米, 比上年度多4.8772亿立方米。

在河道入境水量中海河北系12.88亿立方米,其中:山区1.29亿立方米,平原11.59 亿立方米;海河南系0亿立方米。

⒊出境、入海水量

天津市的出境水量除蓟运河山区句河流入北京市外其它均注入渤海。1997年天津市出境入海水量合计为5.10亿立方米。其中：句河流入北京海子水库的出境水量为0.15亿立方米,比上年度减少1.13亿立方米; 入海水量为4.95 立方米,比上年度减少79.64亿立方米,其中: 海河北系平原3.17亿立方米,占64.04％, 海河南系平原1.78亿立方米,占35.96％。

㈢.地下水资源

⒈地下水资源量

地下水资源量只考虑浅层地下水作为水资源量,山区山间盆地资源量主要是降水入渗补给量,平原区第四系浅层地下水的天然资源量包括矿化度小于 2克／升的淡水资源量,主要是降水入渗补给、地表水灌溉入渗补给、侧向径流补给及河渠渗漏补给量。1997年天津市地下水天然资源量为5.13167亿立方米。以流域分区计算,海河北系山区天然资源量为0.56546亿立方米,海河北系平原地下水资源量为4.34771亿立方米,扣除山区平原重复计算量0.11326亿立方米,海河北系地下水资源量为4.79991亿立方米;海河南系地下水资源量为0.33176亿立方米。

⒉地下水开采量

天津市 1997 年地下水实际开采量为 7.1733亿立方米, 其中:市区地下水开采量为0.1305亿立方米,与上年相比大幅度减少,郊县地下水开采量7.0428亿立方米,比上年多采0.8646亿立方米。

按流域分区计算，海河北系开采量为5.0718亿立方米，占总开采量的70.7％，其中：山区开采量为0.3705亿立方米, 海河北系平原开采量为4.7013亿立方米;海河南系平原开采量为 2.1015 亿立方米,占总开采量的29.3％。

㈣.水资源总量

天津市 1997 年水资源总量为7.40934亿立方米, 其中：地表水资源量2.79亿立方米，地下水资源量5.13167亿立方米，地表水和地下水重复计算量0.51233亿立方米（重复计算量是指地下水矿化度小于2克/升的地区地表水体入渗补给量，再扣除河川基流入渗补给量）。其产水系数为0.178, 产水模数为 65540.4立方米/平方公里。 其中:海河北系6.37758亿立方米(山区1.2622亿立方米,平原5.11538亿立方米), 占86.1％; 海河南系1.03176亿立方米, 占13.9％。

四．蓄水动态分析

㈠.大、中型水库蓄水动态

天津市共有十四座大、中型水库, 其中大型水库有于桥水库、北大港水库、团泊洼水库, 中型水库有宝坻县尔王庄水库，汉沽区营城水库，武清上马台水库，宁河县七里海水库，塘沽区北塘、黄港一、黄港二水库，西青区鸭淀水库，东丽区新地河，大港区钱圈、沙井子水库等。大型水库按库，中型水库按行政分区分别进行统计。

㈡.郊区县地下水动态特征

1.浅层地下水动态

1997年我市大旱，汛期降水量稀少，浅层地下水水位降幅很大，显现出补给严重不足。

全淡水区北部地区水位呈现持续下降动态型，高水位出现在年初的1、2月份，低水位出现在年末的11、12月份，地下水已不能保持自然平衡状态，地下水埋深由北向南逐渐变小，地下水埋深一般大于4.0米，年水位变幅超过2.0米，靠近山前地下水埋深超过15.0米。与去年同期相比，地下水位下降，降幅大于2.0米，靠近山前下降超过5.0米。全淡区南部地区，高水位出现在年初的1、2月份，低水位出现在开采量的5、6月份，水位埋深一般1.5-4.0米，其中武清及宁河的北部地区水位埋深超过4.0米，最大可达7.0米，宝坻西北部地区水位埋深也超过4.0米，年变幅0.5-4.0米。

天津市南部有咸水区的浅层淡水地下水埋深1.0-6.0 米。年最高水位期在2、3月份，年最低水位期在9、10月份，年内水位变幅在0.5-1.5米。与上年同期相比，地下水位下降，降幅在0.5-3.0米。

2.第Ⅱ承压含水组地下水动态

天津市北部的全淡水区以南地区至武清、宝抵、宁河北部一带，地下水埋深在4.0-40.0米,埋深由北向南逐渐增大。年最低水位期在10、11月份，年最高水位期在3、4月份。水位年内变幅0.5-7.5米,与上年比较水位普遍下降，降幅0.2-3.0米。

近郊区（包括东丽、西青、津南、北辰地区），地下水埋深一般在20.0-85.0米。年最高水位期在3、4月份，年最低水位期在8、9月份，年内水位变幅在 0.5-4.0米。与上年同期相比，地下水位下降，降幅0.2-2.5 米。

静海及滨海地区（包括塘沽、汉沽、大港地区），地下水埋深一般大于30.0米,最大65.0米。年最高水位期在2、3月份，年最低水位期在9、10月份，年末水位低于年初水位，年内水位变幅0.5-9.0米。与上年同期相比，水位下降，降幅0.2-6.0米。

# 3.第Ⅲ含水组地下水动态

天津市北部的全淡水区以南地区至武清、宝抵、宁河一带，地下水埋深7.0-40.0米由北向南逐渐增大。低水位期在2、3月份，高水位期在9、10月份，年末水位低于年初水位，年内水位变幅0.5-2.0米。与上年同期相比，水位下降，降幅0.3-2.5米。

近郊区（包括东丽、西青、津南、北辰地区），地下水埋深大于 40.0 米。其中津南区双桥河地下水埋深超过90.0米, 高水位期在2、3月份，低水位期在9、10月份，年末水位低于年初水位，年内水位变幅0.5-2.0米。与上年同期相比，水位大部分下降，降幅在0.5-2.5米。

静海及滨海地区，地下水埋深一般大于40.0 米。其中大港中塘地下水埋深75.0米以上，上古林水位埋深小于20.0米。年最高水位期在2、3月份，年最低水位期在9、10月份，年末水位低于年初水位，年内水位变幅在0.2-20.0 米。与上年同期相比，地下水位下降，降幅在0.1-15.0米。

4.第Ⅳ、第Ⅴ承压含水组地下水动态

第Ⅳ承压含水组主要分布在宝坻断裂以南地区，地下水埋深,北部地区(武清、宝坻、宁河北部）小于30.0米，南部地区（塘沽、汉沽、西青、静海及武清南部）大于50.0米, 年最高水位期在2、3月份，年最低水位期在9、10月份，年末水位低于年初水位，水位变幅0.2-7.0米。与上年同期相比，地下水位下降，降幅在 0.2-5.0米。

第Ⅴ承压含水组地下水，地下水埋深大于40.0米,其中西青津南部分地区超过90.0米。年最高水位期在3、4月份，年最低水位期在8、9月份，年末水位低于年初水位，水位变幅在0.1-7.0 米。 与上年同期比，除汉沽部分地区外，地下水位普遍下降，降幅小于2.0米。

㈢.市区及周边地区地下水位动态及地下水位降落漏斗状况

天津市市区各承压含水组地下水位动态与各组地下水密切相关，均属于“开采动态型”。

第Ⅱ承压含水组:此层是市区主要开采层之一,总体看,市区水位基本与上年持平，其中南开大学至第二工人文化宫一带与1996年比较普遍回升，升幅小于1.0米。北部和东北部的天穆至温家房子一带则普遍下降，降幅一般小于1.0米。1997年市区高水位期出现在3、4月份，低水位期 出现在8、9月份，年水位变幅3-7米。II组地下水位漏斗范围较1996年有所扩大。漏斗中心均位于北部和西北部外环线外侧,水位较1996年下降2-9米。

第Ⅲ承压含水组:市区年平均地下水位与1996年比较多表现为回升,平均升幅0.7米; 高水位期出现在3-4月份，低水位期出现在8-9月份，年水位变幅在2-5米。III组地下水位漏斗范围较1996年显著扩大。漏斗中心均位于西部和西南部郊区，漏斗中心水位较1996年继续下降，降幅2-6米。

第Ⅳ承压含水组：市区地下水位较1996年普遍下降，平均降幅0.8米，年内水位动态总体表现为平稳下降，高水位期出现在1-3月份，低水位期出现在7-9月份，年水位变幅在2米左右。Ⅳ组地下水位漏斗范围较1996年有所扩大。漏斗中心均位于西部和西南部郊区，漏斗中心水位较1996年回升0.44米。

第Ⅴ承压含水组: 市区地下水位较1996年普遍下降，平均降幅0.8米，年内水位变化较平稳，高低水位期不明显，年水位变幅在1-2米。Ⅴ组地下水位漏斗范围较1996年有所扩大。1996年原有四个漏斗中心，其中啤酒厂，水泥纸带厂两个中心已消失，现有两个漏斗中心位于西部和西南部郊区。

五.用水调查统计

㈠.实际供水量

⒈地表水工程供水量

1997年地表水工程供水量为 16.9681 亿立方米。海河北系8.4197亿立方米,其中:山区 0.0072 亿立方米,平原8.4125亿立方米;海河南系8.5484亿立方米。

按实际供水工程项目分, 蓄水工程供水量为 7.1821亿立方米,占42.33％; 引水工程供水量为7.5861亿立方米( 含引滦调水量5.5254亿立方米),占44.71％; 提水工程供水量为 2.1999亿立方米,占12.96％。

⒉地下水供水量

1997年地下水工程供水量为7.1733亿立方米,海河北系5.0718亿立方米,其中:山区0.3705亿立方米, 平原4.7013亿立方米; 海河南系2.1015亿立方米。

㈡.实际用水量

本年度实际用水量为 24.1414亿立方米,比上年度增加0.7876亿立方米,其中: 地表水16.9681 亿立方米, 占 70.29％,地下水7.1733亿立方米,占29.71％。

# ⒈灌溉用水

本年度灌溉用水量为 14.6273 亿立方米, 比上年度增加1.5612亿立方米,其中: 地表水11.3147 亿立方米, 占 77.35％,地下水3.3126 亿立方米, 占22.65％。

# ⒉工业用水

本年度工业用水量为4.6134亿立方米,比上年度减少0.6745亿立方米, 其中: 地表水3.0447 亿立方米, 占66.00％,地下水1.5687 亿立方米, 占34.00％。

# ⒊城镇生活用水

本年度城镇生活用水量为 3.0483亿立方米,比上年度减少0.2066亿立方米,其中: 地表水 2.6087 亿立方米, 占85.58 ％,地下水 0.4396 亿立方米, 占14.42％。

# ⒋农村人畜饮水

本年度农村人畜饮水量为1.2146亿立方米,比上年度增加0.0295亿立方米,全部为地下水。

# ⒌农村工副业用水

本年度农村工副业用水量为 0.6378 亿立方米,  比上年度增加0.0780亿立方米,全部为地下水。

㈢.重要城市供用水量

重要城市为天津市，范围是指中心市区三个滨海区和四郊，面积4276平方公里。合计总供水量10.5595亿立方米。

㈣.耗水量

灌溉用水的耗水量为田间和渠系的蒸腾、蒸散发量，约为灌溉水量的70％。工业和城镇生活用水消耗的水量较少,分别约占30％和19％,其它大部分转化为废污水排放量。农村住房分散一般无排水设施，其生活用水量基本全部消耗掉。

1997年天津市合计耗水量14.0547亿立方米,耗水率58%。 其中: 灌溉耗水量10.2391亿立方米,工业耗水量 1.3840 亿立方米,  城镇生活耗水量0.5792亿立方米,农村生活耗水量 1.2146亿立方米,工副业耗水量0.6378亿立方米。

流域分区计算海河北系耗水量9.3205亿立方米，耗水率69%；海河南系耗水量4.7342亿立方米，耗水率44%。

六.水质调查评价

㈠.废污水排放情况

天津市市区污水主要由北塘排污河和大沽排污河排出,其它大部地区的污水均就地排放。

天津市1997年全年废污水排放量为5.6985亿立方米，其中工业废水3.2294亿立方米，生活污水2.4691亿立方米。

㈡.地表水水质状况

１.评价参数确定

依据各河道的供水情况，并结合其使用功能,选择了有代表性的能反映水质基本状况的PH值、总硬度、氯化物、溶解氧、高锰酸钾指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、酚、氰化物、砷化物、六价铬、总汞、大肠菌群等十五种指标作为评价参数。以重金属项目作为辅助项目参加评价。

2．评价标准及标准的选择

依据参加评价的各项参数的年平均值作为评价对象，评价标准采用中华人民共和国国家标准GB3838-88的地面水环境质量标准,个别项目如:氨氮、总硬度采用水利部的地面水环境质量标准（即水利部行业标准）。从地表水的功能和实用性方面考虑，引滦专线采用Ⅱ类标准;海河采用Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类标准（即三岔口至二道闸以Ⅲ类标准为主评价，而Ⅳ类标准作为辅助参加评价，二道闸至海河闸采用Ⅴ类标准评价）；而其它河道主要为农业用水采用Ⅳ类标准进行评价。

3.主要河道水质情况

(1).引滦沿线

1997年引滦输水沿线水质良好,从引滦沿线十七个监测站点的水质评价结果看, 各监测项目主要评价参数主要评价参数基本符合地面水环境质量第Ⅱ类标准,只有个别断面个别项目出现略超Ⅱ类水现象。从引滦沿线输水情况看，PH值普遍偏高，五项毒物及重金属项目基本未验出。河道的主要污染项目为黎河段高锰酸钾指数、亚硝酸盐氮、氨氮等,该河段污染的主要原因为上游的建明化肥厂、糠醛厂、遵化化肥厂及遵化市生活污水的排污及农作物施肥雨后沥水所致。于桥水库由于1997年低水位运行，主要污染项目有高锰酸钾指数、磷、氮，主要污染原因为上游的污染物及库区周围污染企业，养鱼业及生活污水的污染所致，州河的主要污染来自汛期的排沥。总体来看, 引滦输水专用渠的水质基本满足地面水Ⅱ类标准，从全年的监测分析结果来看，水质状况比1996年略有下降。

(2).海河

1997年海河三岔口至柳林段除高锰酸钾指数、氨氮、总硬度、亚硝酸盐氮超出地面水环境质量第三类标准外，其余均满足地表水Ⅲ类标准, 而柳林至二道闸段基本保持在Ⅳ类水标准, 二道闸至海河闸段由于监测频率较少，在此不作评价。从全年的监测结果来看,海河沿线水质略好于1996年。

七.重要水事

- .天津市遇到45年来最为严重的旱灾

1997年天津市遇到了45年来最严重的干旱，全市平均年降水量367.3毫米，为1952年以来降水最少的年份，比多年平均少近四成，自产水量仅为2.79亿立方米，为多年平均的26.5%。大部分河道全年未过水，河道入境水量12.88亿立方米，也比正常年份有大幅度减少。除北部山区于桥水库有少量来水外，其它水库基本未蓄水。给本市农业生产造成严重影响，各区县都出现了不同程度的旱情，南部地区较为严重，全市受灾面积198.1万亩，其中成灾面积148.6万亩。

㈡.修复海挡工程

1992年9月2日强风暴潮给我市海挡工程造成严重破坏，为使毁坏的海挡段得以修复，1996年市水利局提出了分期实施的维修加固计划，1997年8月29日大潮又给海挡工程带来巨大损坏，为从根本上解决我市海挡工程标准低这一老大难问题，市水利局于1997年10月提出了《关于搞好海挡工程建设的安排意见》。市政府办公厅于1997年11月同意并转发了此《安排意见》。

计划从1997年冬开始用5年左右的时间，使海挡段达到20年一遇标准，重点海挡段达到50年一遇标准。截至1997年底，共安排工程总长29.424公里，总投资3245万元。